65米望远镜VLBI观测指南

2017年03月24日

目录:

1-1 EVN

1-2 IVS

1-3 纲要下载和生成

1-4 DBBC2终端使用说明

1-5 CDAS加载和使用

1-6试验准备以及系统自检

1-7 主动面系统介绍

1-8 K/Q高频VLBI观测

1-1 EVN试验

# 1.1) 每次实验开始前1－2周，从ftp://vlbeer.ira.inaf.it上下载skd文件，在FS中运行DRUG，检查无误

# 1.2) 每次EVN实验前1周，更新GPS数据

# 每次e-EVN实验前2－3天，更新GPS数据

# 1.3) 实验前1天准备：系统自检，检查硬盘，检查skd文件（详细内容参照薛老师的终端规范）

# 1.4) 实验结束后一小时内，将EVN试验执行情况在网上登记，

# http://www.evlbi.org/session/feedback.html/(相应的试验名称)

# “to give feedback on this experiment，click here”需要填写或者选择的项目：“from:”，“select the site ”，“indicate the result”，“select an item problem”，“please provide more details below（详细的观测计划执行情况尤其是出错信息）”，

# 接着点击“submit query”

# 试验结束后，当天终端值班人员收集观测任务书、执行情况表等文件归档。

# 如果实验过程中出现观测故障，通知technique friend (bing@shao.ac.cn) VLBI friend (bxia@shao.ac.cn)。

# 1.5) 实验技术1－2天内，数据硬盘寄出，并更新网络上硬盘记录

# 1.6) 实验结束后3－7天内，上传log和antabfs文件EVN FTP： ftp://vlbeer.ira.cnr.it

# ftp://vlbeer.ira.cnr.it

# user name：evn

# Passwd：morevlbeer!

# ftp>cd  vlbi_arch

# ftp>cd  mmmyy   (mmm是英文的月份， yy是数字年份)

# ftp>get  xxxxx.skd

# ftp>put  xxxxxsh.log

# 1.7) e-VLBI 试验：

# 实验前运行jivemark5a程序：

# oper@Mark5-689:~$  /opt/jivemark5ab -m 0&

# 试验中需要使用skype软件实时查看记录：

# 用户名：vlbi_sh  密码：vlbi25m

# 试验结束后上传log文件和antabfs文件。

# 1-2 IVS 试验

2.1)  密切关注网上IVS观测列表和群发邮件，因为经常有实验安排作动态调整

实验开始前2周，从IVS网络上下载skd文件（http网页或者ftp服务器）

24h: http://lupus.gsfc.nasa.gov/sess/master14.html

1h: http://lupus.gsfc.nasa.gov/sess/master14-int.html

2.2) 试验准备：系统自检，检查硬盘，检查skd文件。

进入正式观测模式后，需要测量电缆延迟（参见终端规范文档）

试验前1小时内，发送start message到ivs-op@ivscc.gsfc.nasa.gov

模板：请使用邮件账号vlbi@shao.ac.cn发送，密码 vlbi25m

To: ivs-op@ivscc.gsfc.nasa.gov

Cc: bxia@shao.ac.cn

Subject: xxxxx（试验代码）,seshan , start-message

Seshan station has started xxxxx running in Mk5B mode. First source was xxx(scan number;line number #x ) at xx : xx UT .

Weather conditions : x% cloud cover, windy/clear/cloudy/rainy/etc.

Clock offset=UTC(Seshan25)-UTC(GPS)=xx . xxx us at xx : xx UT

All systems are normal.（如果有问题请注明问题原因和“症状”）

Regards

Seshan25 VLBI Team

试验开始后每小时记录一次天气情况到log文件中。

2.3) 试验结束后：

发送stop message到ivs-op@ivscc.gsfc.nasa.gov

模板：请使用邮件账号vlbi@shao.ac.cn 发送，密码aaaaaa

To: ivs-op@ivscc.gsfc.nasa.gov

Cc: vlbi@shao.ac.cn

Subject: xxxxx（试验代码）,seshan , stop-message

Seshan station has finished xxxxx. The last source was xxx(scan number;line number #x ) Weather conditions : x% cloud cover, windy/clear/cloudy/rainy/etc.

Clock offset=UTC(Seshan25)-UTC(GPS)=xx . xxx us at xx : xx UT

The frequency accuracy is xxx .

Disk label is : XXXXXXXX

All systems are normal.（如果有问题请注明问题原因和“症状”）

Regards

Seshan25 VLBI Team

试验结束后，收集观测任务书、执行情况表等文件归档

2.4) 实验结束后1天内，上传log文件到http://cddis.gsfc.nasa.gov

ftp cddis.gsfc.nasa.gov

user name:ivsincoming

passwd: vlbi2000

ftp>put xxxxxsh.log

2.5）实验结束1－2天，数据硬盘寄出，并在网上更新硬盘进出口信息。

2.6)  INT-3 试验结束后，需要数据传输：

试验结束后，退出DIMino程序，然后

- 在root账户下挂载硬盘整列：

Mark5-819:/home/oper/fuseMk5A#  ./fuseMk5 /mnt/diskpack/

- 再新开一个窗口在oper用户下，执行

oper@Mark5-819:~$ cd tsunami-udp-v11-b42/

（需要编辑tsunami.cfg 文件，修改试验代码）

oper@Mark5-819:~/tsunami-udp-v11-b42$ ./tsunami_autocontrol.sh

提醒：试验中遇到的错误和故障需要记录在log文件中，并及时通知反馈。

（bxia@shao.ac.cn,bing@shao.ac.cn,liuqinghui@shao.ac.cn,antao@shao.ac.cn）

1-3 纲要下载和生成：

3-1） CDAS终端纲要的生成：

在CDAS终端FS计算机，使用cdas-drug程序生成观测纲要：

台站设备里面增加了CDAS的定义如下：

选择 18 14 1 1

这样生成的文件不需要做任何改动。

备注：此程序只适用于CDAS终端。(FS启动dbbcfs程序)

FS：178.1.65.32          Mark5B+: 178.1.65.36

32MHz带宽观测模式生成刚要时需要核对一下抽取率是否正确。

3-2）DBBC2终端纲要的生成：

FS计算机，直接drudg即可。

需要注意：生成的prc文件中，需要核对红线部分信息：

FS: 178.1.65.33          Mark5B+: 178.1.65.37

3-3）条纹检测试验需要注意核对snp文件中，disk2file的路径是否正确：

disk2file=,/usr2/oper/N14L2_td_No0002.m5b,16h09m38.00s,16h09m40.00s

3-4）系统温度测量时需要在DBBC2的FS控制计算机运行后台程序：

3-5）中频接线：

- CDAS: IF1 IF2 IF3 IF4

具体根据prc文件的定义来接线。

- DBBC2: IFa  IFb  IFc  IFd

参照DBBC2中频链接示意图。

1-4 DBBC2 加载和使用

4-1）DBBC2开机：

账号：dbbc

密码：vlbi

4-2）DBBC2加载：

目前加载程序主要有v105_1 和v105e_2两个：v105e_2仅适合于所有奇数BBC的观测模式。

如果prc文件中 form=astro3则要加载v105e_2;

其余时候加载v105_1即可。

4-3) 加载完后检查中频信号的幅度：

2017.071.00:00:00.11/ifa/1,agc,1,35000,17,34973

2017.071.00:00:00.11/ifb/2,agc,1,35000,16,35437

2017.071.00:00:00.11/ifc/1,agc,1,35000,16,34412

2017.071.00:00:00.11/ifd/2,agc,1,35000,20,34634

红线部分为中频信号的幅度范围应在：10-20之间。

4-4) 左右旋和高低通的选择：

中频通道选择命令,例如:

选择中频a的第1个通道(高中频512-1024）:ifa=1,agc,1,35000

选择中频a的第2个通道(高中频512-1024） :ifa=2,agc,1,35000

选择中频b的第1个通道(高中频512-1024） :ifb=1,agc,1,35000

选择中频b的第2个通道(高中频512-1024） :ifb=2,agc,1,35000

4-4) fs两个版本切换的脚本已编好，具体操作下：

v105_1模式下的实验，大家可以键入原先的命令fs就可以了，

v105e模式下的实验，大家可以键入105efs

现在两个模式的切换只需大家在dbbc2机器上加载v105_1和v105e_2，fs这边只需键入上述对应命令即可

1-5 CDAS 加载和使用

5-1）CDAS机架：

1、开机：

图1 机架结构

- 模拟AGC部分

图2 模拟AGC端口示意图

3、设备启动：

1）开启电源

- 打开图2中标识为⑦的电源开关，启动模拟AGC；

- 打开图4中标识为⑲的电源开关，启动数字部分；

2）进入系统

用户名：oper

密码：oper25m

3）加载软件

- 点击桌面上DBBC图标，弹出图3主界面；

图3 控制软件主界面

- 点击主界面上“Load1”按钮，Message窗口出现如下提示，如图4所示；(xx:xx:xx表示时间)

xx:xx:xx: start load bit files ----please waiting!!

xx:xx:xx: board 0 Done is high No CRC error, system is working normally!

Xx:xx:xx: board 1 Done is high No CRC error, system is working normally!

Xx:xx:xx: board 2 Done is high No CRC error, system is working normally!

Xx:xx:xx: board 3 Done is high No CRC error, system is working normally!

图4  Load1加载信息

提示：

如果出现类似图5的红色信息，表示加载未成功，需再次点击“Load1”重新加载。

图5 Load1出错信息

- 点击主界面上“Load2”按钮，等待Message show窗口出现出下提示，如图6所示；(xx:xx:xx表示时间)

xx:xx:xx: is loading!

xx:xx:xx: Done is high No CRC error, system is working normally!

xx:xx:xx: a/d reset success

xx:xx:xx: reset synboard

xx:xx:xx: 32m sreset success

xx:xx:xx: reset synboard

xx:xx:xx: filter sreset success

xx:xx:xx: reset synboard

图6  Load2第一次加载

图7  Load2第二次加载

- 再次点击主界面上“Load2”按钮，等待Message show窗口出现出下提示，如图7所示；

xx:xx:xx: is loading!

xx:xx:xx: please first load the data process board!

Xx:xx:xx: Done is high No CRC error, system is working normally!

- 点击主界面菜单栏中“View”->“Auto Plot”，打开如图8所示对话框；

- 点击“SETVSI”按钮；

- 点击“View”->“FPGA Setting”，弹出如图9对话框：

- 点击“Set All BBC”；

图8 “Auto Plot”对话框

图14 “FPGA Setting”对话框

（9）高低通的选择：

如果中频0-512MHz，选择低通LPASS；如果中频512-1024MHz，选择高通HPASS。

（10）中频的输出功率调节到-20dbm（out dbm）。

5-2） 下载观测文件

步骤（FS本机oper账户下）：

cd /usr2/proc

ftp 178.1.12.33

cd skd

cd ***(实验代码)

asc

get ***sh.prc

cd /usr2/sched

ftp 178.1.12.33

cd skd

cd ***(实验代码)

asc

get ***sh.snp

5-3） MK5B 操作

远程登录MK5B

在FS机上开一个小窗口，远程登录MK5。

ssh -l oper 178.1.8.61

(如果连接不成功，检查网络是否正常)

dimino -m0 &  (检查硬盘指示灯是否正常?)

tstdimino (仅用FS指令控制MK5可以不运行)

在主窗口打 FS

mk5=1pps_source=vsi

mk5=clock_set=64:ext

gpstime

schedule=实验名

mk5relink

5-4） 开始实验

实验期间应该监视：

1. bbc01/697.89,a,2,2....

lock:锁相环锁住；总功率电平在16000左右；

1pps:有同步脉冲1pps。

2. tsys: 系统温度一般应在 20 to 100。

3. /mk5/!dot? 0 : : : syncerr_eq_0 : : : -0.831346

4. 天线与FS是否在on状态。

5. 试验中不要再窗口与字符状态间来回切换。

6. 操作员有责任将有关故障情况打入log文件。

5-5） 实验结束

实验结束立刻上传log文件

步骤（FS本机oper账户下）：

cd /usr2/log

ftp 178.1.12.33

obs(用户名，密码)

cd sh

ascii

put **sh.log

quit

1-6 试验准备以及系统自检

6-1）需要核对填写如下重要信息：

| 馈源 | S/X、C、X/Ka、Ku、双频K、双频Q |
| --- | --- |
| 微波开关 | Switch_A Switch_B Switch_C |
| 矩阵开关 |  |
| UDC的选择 | UDC1 / UDC2 / UDC3 |
| UDC本振设置(GHz) |  |
| UDC：Filter_R(MHz) |  |
| UDC：Filter_L(MHz) |  |
| 指向模型 |  |
| 实验前是否需要上传GPS数据 |  |
| 实验前检查钟差（氢钟） 钟房温度监测 |  |
| 实验前格式器钟差 （是否稳定） |  |
| CDAS高低通的设置 |  |

6-2）指向验证：

天线控制计算机 /schedule/obsProject/PointingCal/ 目录下有不同波段的指向程序供大家选择使用。

6-3）MK5对时和同步（提早准备）

- 1pps_source=vsi

- clock_set=64/32（加载的时钟速率）:ext

- dot_set=:force  (计算机时间需要和ntp同步)

- 终端记录：自相关数据（建议最好有pcal）

1-7 主动面系统

主动面系统检查

1.在65米的控制系统计算机上，查看当前的主动面系统使用的模型名。

目前65米的主动面模型名称为2016_winter。一定要注意核对。

2.查看主动面系统的计算机（后期将在观测台加入一个显示器，专门显示主动面系统的界面。）

当主动面系统按照模型运动时，界面上会显示控制系统发送给主动面系统的方位和俯仰值。并且促动器颜色闪烁，表明促动器在运动。

1-8 K/Q高频VLBI观测

提醒：高频段观测的时候，需要开机主动面系统；副面要随动。目前K/Q进行VLBI观测的时候选择波束K2、Q2。

8-1）Q波段VLBI观测：

1. LO1 接收机一级本振的选择：

观测频率39-47 GHz，LO1=35 GHz

观测频率35-39 GHz，LO1=31 HZ

观测频率47-50GHz，LO1=38GHz

- 换馈

- 切换微波开关、切换矩阵开关以及设置UDC的本振：

LO_udc = LO纲要-LO1

例如：观测频率为43.038GHz-43.23 GHz LO1设置为：35GHz LO纲要=42.3GHz

LO_udc=LO纲要-LO1=42.3-35=7.3GHz

- 天线模型选择：

- 指向验证：

- CDAS需要根据观测纲要的设置进行接线；根据实际情况设置高低通。

DBBC2需要根据接线图来核对接线。

- 自相关检查：

- 系统温度测量：

- 格式器钟差的监视。

计数器设置如下：

- 开始观测（定期进行指向修正）。

8-1）K波段VLBI观测：

除了UDC本振的计算之外，其余步骤均与Q波段类似：

K波段接收机一级本振为LO1=15GHz

实例：观测代码 f7076a   DBBC2

1.天马 DBBC，左旋，K波段，请确认极化（A1， C1）

UT08:00-09:00

RF: 22.131 GHz – 22.323 GHz

LO纲要：21.5 GHz

LO1：15 GHz

LOudc：6.5 GHz

如图：

2. 指向：

观测代码：		   观测日期（北京时间）：20___年___月___日	  天气：

| 观测人员 |  |
| --- | --- |
| 观测类型 |  |
| 观测波段 |  | 实时模式/□ 磁盘记录模式 |
| 起止时间（UT时间） | ___月___日____:____------___月___日____:____ |
| 天线状态 | □ 正常/ □ 不正常（备注）： |
| □DBBC2/ □CDAS | DBBC2 | CDAS |
|  | □ 105/□ 105E IFA:______ IFB:_____ IFC:______ IFD:_____ | AGC电平 IFA:______ IFB:______ IFC:______ IFD:______ |
| Mark5B设置 | □主用Bank A/ □主用Bank B | □ 备用Bank A/ □ 备用Bank B |
|  | 磁盘容量:________GB | VSN:____________________ |
|  | Mode:____________ | 观测带宽:__________MHz |
|  | □ 自相关频谱测试 | □ 数据记录正常 |
|  | 其他情况说明 |  |
| FS机 | □ 观测完毕后上传log文件 | 其他情况说明 |  |
| 原子钟状态 | 起止FMout-GPS(us)对比 | Start:________ End:________ |
|  | 起止Hmaser-GPS(us)对比 | Start:________ End:________ |
| 磁盘快递单号 |  | 备注： |

天马65米/佘山25米观测基地   V 2017.1